PRODUKTDOKUMENTASJON ARAUCO PLY

| Produkt: Arauco Ply A/C kvalitet |
| --- |
| Leverandør | Arauco Ply |
| Adresse: | Las Condes, Santiago |
| Internettadresse: | www.araucoply.com |
| E-mail: | Kontakt forhandler |
| Telefon: | Kontakt forhandler |
| Telefaks: | Kontakt forhandler |
| Kontaktperson | Kontakt forhandler |

| Skarpkant | Dimensjon | NOBB nr | Plater pr pall | Nettoareal pr plate m2 | Vekt (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/C kvalitet | 2440x1220x6,5 |  | 140 | 2,88 | 3,7 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x9,0 |  | 108 | 2,98 | 4,6 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x12 |  | 80 | 2,98 | 6,4 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x15 |  | 65 | 2,98 | 8,0 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x18 |  | 54 | 2,98 | 9,7 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x21 |  | 46 | 2,98 | 11,2 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x25 |  | 39 | 2,98 | 13,5 |
| A/C kvalitet | 2440x1220x30 |  | - | 2,98 | 16,2 |

| Kvalitetssikring | Produktet er godkjent av WKI for å møte de tyske standardene DIN 68705-3: 1981-12 og er autorisert til å benytte symbolet U som stempel (BFU-100). I tillegg har produktet godkjenning fra Teknologiske Institutt i Danmark (CE-EN 13986:2002). |
| --- | --- |

Produktbeskrivelse

| Generell beskrivelse | Høykvalitets kryssfiner skarpkant-plater med meget fin pusset overflate. |
| --- | --- |
| Bruksområde | Platene kan anvendes for møbelproduksjon og ”Do it yourself” prosjekter. |
| Renhold/vedlikehold/ lagring | Platene bør oppbevares inne i en tørr bygning. Hvis oppbevaring må skje utendørs bør de dekkes over med polyten eller presenning flatt på bakken med minst 3 strø. |

| Mekaniske egenskaper |
| --- |
| Dimensjon | Bøyefasthet // (N/mm2) | Strekkfasthet // (N/mm2) |
| 2440x1220x6,5 | 79 | 7,883 |
| 2440x1220x9 | 72 | 7,433 |
| 2440x1220x12 | 66 | 7,009 |
| 2440x1220x15 | 63 | 6,806 |
| 2440x1220x18 | 57 | 6,193 |
| 2440x1220x21 | 56 | 6,790 |
| 2440x1220x25 | 54 | 7,24 |
| 2440x1220x30 | 51 | 5,915 |

| Produktegenskaper |
| --- |
| Brann | Unngå direkte flammer mot platene. Platene kan antenne på temperaturer over 200 celsius. Platestøvet er meget eksplosivt og derfor er det meget farlig å være i nærheten av platestøvet i lukkede områder hvor det finnes antenningskilder. Ved brann anbefales vann, karbondioksid eller sand som brannslukningsmiddel. |
| Formaldehyd | Produktene har meget lave verdier av formaldehyd. |
| Miljø | Arauco er PEFC godkjent. |
| Lim | AraucoPly platene er limt med WBP phenolic klebestoff og tilfredsstiller EN 314 standard for formaldehyd utslipp innen E1 nivået. |

| Montering |
| --- |
| Generelt | Bruk passende verktøy. |
| Verneutstyr | Vernebriller, hansker o.l er anbefalt når det arbeides med produktene. |